Numer sprawy: ACS/10/2021/ZO	                                                   Załącznik nr 2  do Zaproszenia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

Półka dyskowa do macierzy Dell PowerVault ME4012

Pakiet 1

- Oferowana jednostka rozszerzająca musi być w 100% kompatybilna z posiadaną przez Zamawiającego macierzą Dell PowerVault ME4012.

- Zarządzanie jednostką rozszerzające musi być możliwe z wykorzystaniem interfejsu PowerVault Manager posiadanej przez zamawiającego jednostki głównej.

- Parametry

Dyski i Napędy:

  - Możliwość zamontowania w obudowie co najmniej 12 dysków 3,5" lub 2,5", obsługa dysków SAS, NL-SAS, SSD

  - Dostarczone wraz z macierzą następujące dyski:

- 4x 4TB HDD NLSAS 7.2k (zamontowane w dostarczonej jednostce rozszerzającej)

- 2x 1.92TB SSD SAS RI (do zamontowania w ww. wymienionej jednostce głównej)

  - Dostarczone wraz z macierzą szyny do montażu w szafie rack 19", komplet okablowania obejmującego również kable połączeniowe SAS między portami kontrolerów jednostki głównej i dostarczonej jednostki rozszerzającej o długości co najmniej 2 metry, kable zasilające i pozostałe wymagane do połączenia urządzeń

- Co najmniej 36 miesięcy gwarancji na całość zamówienia

- W ramach zamówienia należy wykonać:

- montaż w szafie rack zamawiającego, podłączenie do posiadanej przez zamawiającego jednostki głównej Dell PowerVault ME4012 przy wykorzystaniu wszystkich dostępnych portów SAS12Gbps.

- rozszerzenie istniejącej puli dyskowej 4x4TB@R10 o dostarczone 4x4TB, obejmuje również fizyczne przeniesienie dysków z jednostki głównej do półki dodatkowej, tak aby docelowo wszystkie dyski 4TB znalazły się w dostarczonej jednostce rozszerzającej

- utworzenie przestrzeni dyskowej złożonej z dostarczonych w ramach zamówienia dysków SSD i puli 8x1,2TB obecnie wykorzystywanej przez zamawiającego w sposób umożliwiający przechowywanie najczęściej używanych danych na dyskach SSD (Tier 0 - Flash) oraz pozostałych na dyskach HDD (Tier-1 - Standard),.

- Na czas prowadzenia prac Zamawiający udostępni Wykonawcy wszystkie niezbędne dostępy do interfejsów konfiguracyjnych macierzy i innych wymaganych do realizacji zamówienia.

- W przypadku utraty danych w trakcie prowadzonych prac Wykonawca ponosi koszty odtworzenia systemów z kopii bezpieczeństwa.