Numer sprawy: ACS/10/2021/ZO	                                                   Załącznik nr 3  do Zaproszenia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

Stacja robocza

Pakiet 2

- Szczegółowe parametry do potwierdzenia:

  - Zainstalowany co najmniej dwa procesory serii Intel® Xeon®, łącznie co najmniej 24/48 rdzeni/wątków, o taktowaniu minimalnym 2,7GHz, z rozszerzeniami Intel Advanced Vector Extensions, technologią Intel Trusted Execution, instrukcjami Intel AES New

  - System operacyjny (Microsoft Windows co najmniej 10 wersja Pro)

  - Pamięć czterokanałowa; obsługa co najmniej 256 GB pamięci z funkcją ECC;  16 gniazd DIMM, zainstalowane co najmniej 94GB

  - Możliwość zamontowania do ośmiu wewnętrznych dysków 2,5-calowych SATA

  - Zamontowane dwa dyski SSD o dostępnej pojemności co najmniej 200GB w RAID1

  - Co najmniej 2 porty USB

  - Co najmniej 2 PCIe x16 Gen 3

  - Co najmniej 4 porty SATA/SAS 6 Gb/s dedykowane dla dysków twardych

  - Port szeregowy

  - RJ45 (Gigabit Ethernet), co najmniej 4 porty 10/100/1000 (dopuszcza się wykorzystanie slotów PCIe, karty tego samego typu co najmniej dwuportowe - możliwość utworzenia zagregowanych połączeń LACP)

  - Karta FC-HBA 2x16Gbps, PCI-e, złącza LC, Multimode

- Rozbudowa urządzenia nie może być ograniczona żadnymi plombami ani zapisami gwarancyjnymi.

UWAGA: Zamawiający dopuszcza  urządzenie poleasingowe

W ramach realizacji zamówienia należy:

- zainstalować i skonfigurować zgodnie z infrastrukturą Zamawiającego system hypervisora Hyper-V Server 2019

- zmigrować maszynę wirtualną serwera diagnostyki obrazowej na dostarczony serwer.