Numer sprawy: ACS/02/2023/TP2	                                                                 Załącznik nr 3 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – CZĘŚĆ 1

UNITY STOMATOLOGICZNE – 7 sztuk

SZCZEGÓŁOWE PARAMETRY:

| LP. | PARAMETRY TECHNICZNE | PARAMETRY WYMAGANE / OCENIANE | POTWIERDZENIE PARAMETRÓW |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe - rok produkcji 2023 | TAK |  |
| FOTEL |
|  | Fotel elektro-mechaniczny z 7 programami pracy, w tym: 4 programy do indywidualnego programowania, 3 programy dedykowane - pozycja zero, pozycja spluwaczkowa, pozycja ratunkowa | TAK |  |
|  | Maksymalny udźwig fotela 200 kg | TAK |  |
|  | Płaski dwuosiowy zagłówek tworzący spójną bryłę z oparciem, regulowany pokrętłem, umożliwiający pracę z pacjentem na leżąco z możliwością regulacji położenia w zakresie od 40 do 80 cm od siedziska fotela | TAK |  |
|  | Lewy podłokietnik | TAK |  |
|  | Sterowanie fotelem możliwe z czterech miejsc: stolik lekarza, panel asysty, sterownik nożny oraz bezpośrednio z oparcia fotela | TAK |  |
|  | Możliwość sterowania fotelem z oparcia w sposób płynny jak i poprzez wywołanie 4 programów | TAK |  |
|  | Minimum dwa wyłączniki awaryjne fotela w tym najazdowy safety switch w stopie fotela zabezpieczający unit przed uszkodzeniem | TAK |  |
|  | Bezszwowa tapicerka z możliwością wyboru z min. 16 kolorów przez Zamawiającego po podpisaniu umowy | TAK |  |
|  | Podkładka zabezpieczająca na siedzisko wykonana z tego samego materiału co tapicerka unitu | TAK |  |
|  | Wycięcie w oparciu jak i w podstawie fotela umożliwiające lepszy dostęp dla lekarza pracującego z boku | TAK |  |
| STOLIK LEKARZA |
|  | Stolik lekarza na pantomograficznym ramieniu zainstalowanym poza blokiem spluwaczki, niezależnie od fotela, zwiększający zakres ruchu stolika i nie obciążający siłownika fotela | TAK |  |
|  | Min. 5 rękawów roboczych na konsoli lekarza podawanych od góry bez blokad | TAK |  |
|  | Wyposażenie Stolika Lekarza: Strzykawko-Dmuchawka typu Luzzani, Mikrosilnik elektryczny, typu Bien-Air MC2, Rękaw turbinowy typu Midwest, lampa polimeryzacyjna, skaler piezoelektryczny ze światłem | TAK |  |
|  | Możliwość włączenia / wyłączenia światła w instrumentach za pomocą jednego przycisku na konsoli lekarza | TAK |  |
|  | Instrumenty zasilane wodą z butelki schowaną w bloku spluwaczki | TAK |  |
|  | Wyświetlacz obrotów mikromotora i skalera | TAK |  |
|  | Sterownik nożny umożliwiający płynną regulacje obrotów mikrosilnika oraz wywoływanie pozycji fotela | TAK |  |
| 17. | Regulacja wody na końcówki na stoliku lekarza | TAK |  |
| LAMPA OŚWIETLENIOWA |
| 18. | Lampa zabiegowa LED max. 30 000 lux z sensorem bezdotykowym - umożliwiającym płynną regulacje intensywności świecenia, z ostro zarysowanymi krawędziami pola światła, niepowodującymi oślepienia | TAK |  |
| 19. | Temperatura barwowa lampy w zakresie od 4.000 do 6.000K | TAK |  |
| 20. | Lampa zamontowana na bloku spluwaczki | TAK |  |
| BLOK SPLUWACZKI |
| 21. | Blok spluwaczki poruszający się z fotelem i lampą zabiegową | TAK |  |
| 22. | System ssący z dużym i małym ssakiem napędzany powietrzem | TAK |  |
| 23. | Unit przystosowany do centralnego suchego systemu ssącego z zaworem wyboru | TAK |  |
| 24. | Szklana uchylna misa spluwaczki w kierunku pacjenta z możliwością indywidualnego wyboru z min. 6 kolorów | TAK |  |
| 25. | Misa spluwaczki zintegrowana z podstawką kubka stanowiąca jedną całość w celu zachowania aseptyki | TAK |  |
| 26. | Dodatkowy przycisk do napełniania kubeczka bezpośrednio przy misce spluwaczki | TAK |  |
| 27. | Możliwość uchylania misy spluwaczki w zakresie od -15° do +120° | TAK |  |
| PANEL ASYSTY |
| 28. | Panel asysty przestawny na dwie strony fotela montowany pod fotelem z miejscem na 4 instrumenty i umożliwiający sterowanie fotelem | TAK |  |
| Warunki gwarancji i serwisu |
| 29. | Wymagany okres gwarancji od momentu dostawy min. 24 miesiące | Tak, podać |  |
| 30. | Maksymalny czas naprawy 7 dni roboczych. W przypadku przedłużającej się naprawy uniemożliwiającej pracę powyżej 7 dni wykonawca dostarcza sprzęt zastępczy o takich samych parametrach technicznych na czas trwania naprawy. | Tak, podać |  |
| 31. | Wykonawca gwarantuje sprzedaż części zamiennych przez okres 10 lat | Tak, podać |  |
| Wymagania dodatkowe |
| 32 | Min. 2 szkolenia personelu w zakresie obsługi, konserwacji w określonym terminie uzgodnionym z Zamawiającym, w siedzibie Zamawiającego. | Tak |  |
| 33 | Instrukcja obsługi w języku polskim z dostawą | Tak |  |
| 34 | Certyfikat CE dopuszczający sprzęt do pracy w UE | Tak |  |

UWAGA:

Dwie sztuki unitów muszą być wyposażone w ramię do zamocowania monitora kompatybilnego do Części 2

Cena zawiera demontaż starych unitów, koszty dostawy, wniesienie oraz montaż nowych.

Miejsce montażu:

Plac Traugutta 2 Zabrze – 6 sztuk

Plac Akademicki 17, Bytom – 1 sztuka