Numer sprawy: ACS/02/2023/TP2	                                                                 Załącznik nr 4 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – CZĘŚĆ 2

ZESTAW KAMERA WEWNĄTRZUSTNYCH WRAZ Z MONITORAMI – 2 komplety

SZCZEGÓŁOWE PARAMETRY:

| LP. | PARAMETRY TECHNICZNE | PARAMETRY WYMAGANE / OCENIANE | POTWIERDZENIE PARAMETRÓW |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Kamera wewnątrzustna typu TPC AIC 5888A + stacja AIC 5925W |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe | TAK |  |
|  | Czujnik optyczny CCD o rozdzielczości do 1280 x 1024 pikseli | Tak, podać |  |
|  | Lekka rękojeść o wadze 40 g | Tak, podać |  |
|  | System automatycznej regulacji oświetlenia za pomocą 6 ultra jasnych diod LED | TAK |  |
|  | Autofocus dla zdjęć w zakresie 5 – 30 mm | Tak, podać |  |
|  | Obraz na całym ekranie lub ekran podzielony na 4 części | Tak, podać |  |
|  | Możliwość zapamiętania do 8000 zdjęć w stacji dokującej na pendrive | Tak, podać |  |
|  | Funkcja stop klatki lub obraz w czasie rzeczywistym | TAK |  |
|  | Dedykowane oprogramowanie do archiwizacji zdjęć w zestawie | TAK |  |
|  | wyjścia ze stacji dokującej: HDMI, USB, AV, VGA, | Tak, podać |  |
|  | Monitor typu Neovo DR22 medyczny zabezpieczony szybą |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe | TAK |  |
|  | zastosowanie monitora: unity stomatologiczne, kamery wewnątrzustne | TAK |  |
|  | typ monitora: kolorowy, LED | TAK |  |
|  | przekątna ekranu: 21,5" | Tak, podać |  |
|  | rozmiar piksela: 0,248 mm | Tak, podać |  |
|  | ilość wyświetlanych kolorów: 16,7 M | Tak, podać |  |
|  | rozdzielczość: 1920 x 1080 pikseli | Tak, podać |  |
|  | kąt widzenia: 170o pion / 160o poziom | Tak, podać |  |
|  | jasność: 250 cd/m | Tak, podać |  |
|  | wejścia: DVI-I , DisplayPort, HDMI, VGA, USB 2.0, audio jack 3,5 mm | Tak, podać |  |
|  | wbudowane głośniki: 2 x 2W | Tak, podać |  |
|  | waga ok. 6,2 kg | Tak, podać |  |
| Warunki gwarancji i serwisu |
|  | Wymagany okres gwarancji od momentu dostawy min. 24 miesiące | Tak, podać |  |
|  | Maksymalny czas naprawy 7 dni roboczych. W przypadku przedłużającej się naprawy uniemożliwiającej pracę powyżej 7 dni wykonawca dostarcza sprzęt zastępczy o takich samych parametrach technicznych na czas trwania naprawy. | Tak, podać |  |
|  | Wykonawca gwarantuje sprzedaż części zamiennych przez okres 10 lat | Tak, podać |  |
| Wymagania dodatkowe |
|  | Min. 2 szkolenia personelu w zakresie obsługi, konserwacji w określonym terminie uzgodnionym z Zamawiającym, w siedzibie Zamawiającego. | Tak |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim z dostawą | Tak |  |
|  | Certyfikat CE dopuszczający sprzęt do pracy w UE | Tak |  |

Cena zawiera, koszty dostawy, wniesienie oraz montaż.

Miejsce montażu:

Plac Traugutta 2 Zabrze